## Slide 1: LED显示技术产品应用市场分析
智能标识系列大讲堂
主讲：齐普光电

## Slide 2: 1、LED显示屏基础知识 2、LED显示技术产品室外的应用介绍 3、LED显示技术产品室内的应用介绍 4、智慧交通领域的市场机会及应用分析
目录

## Slide 3
LED显示屏基础知识

## Slide 4: LED灯珠与LED显示屏
LED 的发光颜色和发光效率与制作 LED 的材料和工艺有关 ， 目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于 LED 工作电压低（仅 1.5-3V ），能主动发光且有一定亮度 ， 亮度又能用电压（或电流）调节，本身又耐冲击、抗振动、寿命长（ 10 万小时）， 所以在大型的显示设备中，目前尚无其他的显示方式与 LED 显示方式匹敌。
把红色和绿色的 LED 放在一起作为一个象素制作的显示屏叫双色屏或彩色屏 ； 把红、绿、蓝三种 LED 管放在一起作为一个象素的显示屏叫三色屏或全彩屏。 制作室内 LED 屏的象素尺寸一般是 2-10 毫米， 常常采用把几种能产生不同基色的 LED 管芯封装成一体， 室外 LED 屏的象素尺寸多为 12-26 毫米，每个象素由若干个各种单色 LED 组成 ， 常见的成品称象素点，双色象素点一般由 2红1 绿、1红1绿等组成，三色象素点用 2 红 1 绿 1 兰、1红1绿1蓝组成。
无论用 LED 制作单色、双色或三色屏， 欲显示图象需要构成象素的每个 LED 的发光亮度都必须能调节，其调节的精细程度就是显示屏的灰度等级。灰度等级越高， 显示的图像就越细腻，色彩也越丰富，相应的显示控制系统也越复杂。一般 256 级灰度的图像，颜色过渡已十分柔和，而 16 级灰度的彩色图像，颜色过渡界线十分明显。所以，彩色 LED 屏当前都要求做成 256 级灰度的、4096及以上。

## Slide 5: 按使用环境分为户内 , 户外及半户外
户内屏面积一般从不到 1 平米到十几平米 , 点密度较高， 在非阳光直射或灯光照明环境使用，观看距离在几米以外，屏体不具备密封防水能力。
户外屏面积一般从几平米到几十甚至上百平米，点密度较稀 ( 多为 1000-4000 点每平米 ), 发光亮度在 4500-8000cd/ 平米 ( 朝向不同，亮度要求不同 ) ， 可在阳光直射条件下使用，观看距离在几 十米 以外，屏体具有良好的防风抗雨及防雷能力。
半户外屏介于户外及户内两者之间 , 具有较高的发光亮度 , 可在非阳光直射户外下使用，屏体有一定的密封，一般在屋檐下或橱窗内。

## Slide 6: 按控制或使用方式分同步和异步
同步方式是指 LED 显示屏的工作方式基本等同于电脑的监视器， 它以至少 30 场 / 秒的更新速率点点对应地实监视器上的图时映射电脑像 , 通常具有多灰度的颜色显示能力，可达到多媒体的宣传广告效果。
异步方式是指 LED 屏具有存储及自动播放的能力，在 PC 机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入 LED 屏 , 然后由 LED 屏脱机自动播放，一般没有多灰度显示能力，主要用于显示文字信息，可以多屏联网。

## Slide 7: 按像素间距分
P0.95/P1.9/P2.0/P2.5/P3/P4/P4.7/P5/P6/P8/P10/P12/P14/P16P20/P25/P31.25

## Slide 8: LED显示屏优势特点
全面了解LED显示屏特点，是为了选择高性价比LED显示屏,与其它大屏幕终端显示器相比,LED显示屏主要有以下优势特点。
亮度高：色彩丰富鲜艳，户外显示屏的亮度大于8000mcd/m2，是目前唯一能够在户外全天候使用的大型；
寿命长：LED寿命长达100,000小时（十年）以上；
视角大：室内视角可大于160度，户外视角可大于120度；
结构模块化，屏幕面积可大可小，小至不到一平米，大则可达几百、上千平米；
易与计算机接口，支持软件丰富，操作方便灵活，画面清晰稳定。
显示屏联网：利用一台微机可以同时控制多个显示屏显示不同的内容，显示屏也可脱机工作。
既可以显示文字又可以显示图形图像，字体字型变化丰富。

## Slide 9: 亮度（Brightness）
亮度在任何显示设备中都是最重要的参数。亮度的主单位叫烛光（candela），用CD表示，单个LED的亮度通常用millicandelas，MCD，即千分之一CD，把一个平方米的LED亮度加在一起，就得到单位面积亮度，用尼特（NITS）表示，1 NITS＝1 CD/m2。
红绿蓝三色的亮度必须平衡才能准确的还原真实色彩，换句话说，LED的白色必须是白色，而不是粉红色。如果红绿蓝都处于最高亮度，混合出的色彩通常不是白色，为了得到白色（通常称为6500K色温），红绿蓝中须有一个或两个的亮度调低，为了获取正确的白色，必须反复测量调整亮度，这个过程称白平衡。

## Slide 10: 可视距离（Viewing Distance）
对于各种显示器件来说，最佳的观察距离应该是人眼无法分辨出象素的最小距离
这个距离大约是点间距的3400倍。
电视和电脑的观测距离通常要小于这个要求，但可接受的距离不能小于点间距的1700倍。

## Slide 11: 智慧标识标牌按视距选配模组

## Slide 12: 可按模块拼接大屏 给出屏的具体数据（长、宽，面积）
a.例子：要做P20的户外全彩屏长约10米，宽约6米
b.首先清楚，单元箱体的规格 (箱体长宽) 为1280×960mm，解析度为64×48
c.计算箱体的个数。
屏长或宽用的箱数＝预做屏长或宽÷单元箱的长或宽
屏长用的箱体数：10米×1000÷1280=7.8123≈8
屏宽用的箱体数：6米×1000÷960=6.25≈6
d. 计算实际的屏的大小。
实际屏长或宽用＝箱体的(规格)长或宽×屏长或宽用的箱体个数
实际屏长：1280×8=10240mm 即10.24米
实际屏宽：960×6=5760mm 即5.76米
e. 屏的面积：10.24×5.76=158.9824≈158.98(平方米)
f. 屏的分辨率=箱体的解析度长宽×箱体的长宽个箱=（64×10）×（48×6）

## Slide 13: LED显示屏常用安装方式
落地式
镶嵌式
悬挂式
支撑式
支柱式
壁挂式

## Slide 14: 落地式
镶嵌式
悬挂式
支撑式
支柱式
壁挂式

## Slide 15: LED显示屏的控制系统
LED控制系统分类与LED显示屏分类相对应
主要是以显示性能和显示色彩来分
根据屏的大小及客户要求可采用异步控制或者同步控制

## Slide 16: 异步控制优点
实现的是脱机和存贮信息的功能
PC 机只起到修改 LED 显示屏内容的功能
显示的功能由异步控制实现
这样的好处是一台 PC 机可以控制多个显示屏，所以可以实现多屏联网使用。

## Slide 17: 同步控制
同步控制是将 PC 机显示卡的信号实时传送到 LED 显示屏上
LED 显示屏和电脑显示器是同步显示的（所见即所得）
同步控制包括一块 DVI 显示卡，一块数据采集发送卡；
一块数据接收卡（注：超过 512 点要用 2 块接收卡）

## Slide 18: 环境亮度对于屏体有哪些亮度要求 ?
（1） 室内：>800CD/M2
（2） 半室内：>2000CD/M2
（3） 户外（坐南朝北）：>4000CD/M2
（4） 户外（坐北朝南）：>8000CD/M2

## Slide 19
LED显示技术产品室外的应用介绍

## Slide 20: 常见的智慧标牌产品
户外广告智慧标牌
户内广告智慧标牌
{

## Slide 21
户外广告智慧标牌产品特色
全封闭式模组,支持完全前后维护，无需维护通道，安装维护成本低；
拆装模组无螺丝，电源盒，模组可快速前拆装前维护；
模组与箱体间连接处采用防水皮圈，高防水可靠性；
全铸铝箱，超轻超薄，强度非常高；
可做转角裸眼3D显示屏
防水等级高，整箱为IP65；
电源采用双电压供电，具有自动调配双输出功能，确保供电的稳定性；
应用领域：户外广告传媒、政企工程、文化旅游、体育比赛、形象宣传、商业地产等

## Slide 22: 户外广告智慧标识标牌

## Slide 23: 户外广告智慧标识标牌

## Slide 24
户外广告智慧标识标牌
适配间距：P4,P5,P6,P8,P10，P16......P31.25
产品：C-Slim，C-Smart
C-Slim 960*960mm
C-Smart 640X320mm

## Slide 25: C-Slim参数表
C-Slim(ca) |  |  | (高亮) |  | 
点间距（mm) | 4mm | 6.67mm | 6.67mm | 8mm | 10mm
像素点密度(点/㎡） | 62500 Dots/㎡ | 22500 Dots/㎡ | 22500 Dots/㎡ | 15625Dots/m² | 10000Dots/m²
LED封装 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535
扫描方式 | 1/10 | 1/6 | 1/6 | 1/4 | 1/2
模组分辨率 | 120*80Dots | 72*48Dots | 72*48Dots | 60*40Dots | 48*32Dots
模组尺寸（mm) | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm
模组功耗(w) | 100W | 93W | 72.5W | 66W | 80W
工作电压(v) | DC5V | DC3.2,4.2V | DC4.2V | DC3.2,4.2V | DC3.2,4.2V
最大功耗(w/m²) | ≤650W/㎡ | ≤590W/㎡ | ≤460W/㎡ | ≤560W/㎡ | ≤620W/㎡
平均功耗(w/m²） | ≤200W/㎡ | ≤180W/㎡ | ≤150W/㎡ | 170W/㎡ | 190W/㎡
亮度(nit) | 6000 CD/㎡ | 6000 CD/㎡ | 10000 CD/㎡ | 5000-6000 CD/㎡ | 5000-6000 CD/㎡
色温 | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K | ≥6500K | ≥6500K
视角 | H:120°；V:120° | H:120°；V:120° | H:90°；V:90° | H:120°；V:120° | H:120°；V:120°
刷新频率(hz) | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz
使用温度 | -20 ~50℃ | -20 ~50℃ | -20 ~50℃ | -20 ~50℃ | -20 ~50℃
防护等级（前/后） | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65
灰度/颜色 | ≥15bit | ≥15bit | ≥13bit | 12bit | 12bit

## Slide 26: C-Smart 参数表
C-Smart-640X320 |  |  | 
点间距（mm) | 5mm | 6.67mm | 10mm
像素点密度(点/㎡） | 40000 Dots/㎡ | 22500 Dots/㎡ | 10000 Dots/㎡
LED封装 | SMD1921 | SMD2727 | DIP346
扫描方式 | 1/8 | 1/6 | 1/4
模组分辨率 | 128*64 Dots | 96*48 Dots | 64*32 Dots
模组尺寸（mm) | 640*320mm | 640*320mm | 640*320mm
模组功耗(w) | 105W | 125W | 82W
工作电压(v) | DC4.2V | DC4.5V | DC4.2V
最大功耗(w/m²) | ≤510W/㎡ | ≤610W/㎡ | ≤400W/㎡
平均功耗(w/m²） | ≤150W/㎡ | ≤200W/㎡ | ≤140W/㎡
亮度(nit) | 5000CD/㎡ | 5500 CD/㎡ | 8500 CD/㎡
色温 | 6500K-8000K | 6500K-8000K | 6500-8000K
视角 | H:110°；V:110° | H:110°；V:110° | H:110°；V:50°
刷新频率(hz) | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz
使用温度 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃
防护等级（前/后） | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65
灰度/颜色 | 13bit | 13bit | 13bit

## Slide 27
户外格栅智慧标牌产品特色
透明广告显示用，通透度高，玻璃墙加装，视野遮挡小；
轻薄透：重量超轻，容易在玻璃墙上安装，广告效益高；
省电：高亮灯珠+节能电源组合，整屏可节约≥50%用电成本；
低风阻：强风直接穿透大屏，可节省50%钢结构抗风成本；
防护能力强：低温、高温、潮湿等环境，可安全稳定运行；
模组可前/后快速拆装，用户级快速检修，维护成本低；
适用于户外玻璃墙、高速公路、大剧院，老旧楼顶等广告标识标牌。

## Slide 28: 户外格栅智慧标识标牌

## Slide 29
户外格栅智慧标识标牌
适配间距：P10，P16，P20，P25，P31.25等
产品：C-Vent,
C-Trans 5.35 -1200X900mm
C-Vent 960X960mm

## Slide 30
 | C-Vent-10-960X960-AS | 960*960(竖款光栅) | 1200*960（竖款光栅）
点间距（mm) | 10mm | 16mm | 16mm
像素点密度(点/㎡） | 10000 Dots/㎡ | 3910 Dots/㎡ | 3910 Dots/㎡
LED封装 | DIP346 | DIP346 | DIP346
扫描方式 | 1/4 | 静态 | 静态
模组分辨率 | 48*16 Dots | 15*30 Dots | 15*30 Dots
模组尺寸（mm) | 480*160*24mm | 240*480*30mm | 240*480*30mm
模组功耗(w) | 19W | 37.5W | 37.5W
工作电压(v) | DC5V | DC5V | DC5V
最大功耗(w/m²) | ≤420W/㎡ | 337.5W/㎡ | 337.5W/㎡
平均功耗(w/m²） | ≤140W/㎡ | 101.25W/㎡ | 101.25W/㎡
亮度(nit) | 7500 CD/㎡ | 7500CD/㎡ | 7500CD/㎡
色温 | 6500-8000K | 6500K | 6500K
视角 | H：90°；V：45° | H：110°；V：110° | H：110°；V：110°
刷新频率(hz) | 1920Hz | 3860Hz | 3860Hz
使用温度 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃
防护等级（前/后） | IP65/IP65 | IP65/IP54 | IP65/IP54
灰度/颜色 | 13bit | 16bit | 16bit
C-Vent 参数表

## Slide 31
LED显示技术产品室内的应用介绍

## Slide 32
户内智慧标识标牌产品特色
现货供应，可面对面现付现提工程使用；
高精度：压铸铝箱，精度高，平整度好；
兼容性强：箱体可快速更换1.25~4mm像素间距模块，低成本升级更高画质；
超轻薄：合金材质超薄箱体，重量轻、厚度薄，美观大方；
贴墙安装：模组、电源、系统卡完全前维护；节约空间，适合高端商显场合；
宽适比例：可4:3/16:9 大屏幕；与LCD相同视频源比例，可直接替换原有LCD；
广泛应用于：室内商超、地铁站，公交站等数字显示场合；

## Slide 33: 户内广告智慧标识标牌

## Slide 34: 户内广告智慧标识标牌

## Slide 35: 户内舞台智慧标识标牌
改，开合

## Slide 36
户内智慧标识标牌
适配间距:P0.9/1.25/1.53/1.86/2/2.5/2.9/4
产品：C-Max，C-Pad-C
C-Max 640*480mm
C-Pad-C 600X337.5mm

## Slide 37: C-Max 参数表
C-MAX-A |  |  | 
点间距（mm) | 2.5 mm | 3.3 mm | 4 mm
像素点密度(点/㎡） | 160000 Dots/㎡ | 90180 Dots/㎡ | 62500 Dots/㎡
LED封装 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020
扫描方式 | 1/32S | 1/24S | 1/20S
模组分辨率 | 128*64 Dots | 96*48 Dots | 80*40 Dots
模组尺寸（mm) | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm
模组功耗(w) | 18.5W | 22W | 20W
工作电压(v) | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V
最大功耗(w/m²) | 360W/m² | 430W/m² | 390W/m²
平均功耗(w/m²） | 108W/m² | 128W/m² | 130W/m²
亮度(nit) | 800 CD/m² | 800 CD/m² | 800 CD/m²
色温 | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K
视角 | H：120°；V：120° | H：120°；V：120° | H：120°；V：120°
刷新频率(hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz
使用温度 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃
防护等级（前/后） | IP40 | IP40 | IP40
灰度/颜色 | 14bit | 14bit | 14bit

## Slide 38: C-Pad-C 参数表
C-Pad-C |  |  | 
点间距（mm) | 0.93mm | 1.25mm | 1.56mm
像素点密度(点/㎡） | 1137778 Dots/㎡ | 640000 Dots/㎡ | 409600 Dots/㎡
LED封装 | 倒装COB | 倒装COB | 倒装COB
扫描方式 | - | - | -
模组分辨率 | 160*180 Dots | 120*135 Dots | 96*108 Dots
模组尺寸（mm) | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm
模组功耗(w) | 10W | 9W | 9W
工作电压(v) | DC2.8V/3.8V | DC4.2V | DC4.2V
最大功耗(w/m²) | 380W/㎡ | 330W/㎡ | 330W/㎡
平均功耗(w/m²） | 125W/㎡ | 110W/㎡ | 110W/㎡
亮度(nit) | 600CD/m² | 600 CD/㎡ | 600 CD/㎡
色温 | 9300K | 9300K | 9300K
视角 | H：160°；V：160° | H：160°；V：160° | H：160°；V：160°
刷新频率(hz) | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz
使用温度 | ﹣10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃
防护等级（前/后） | IP54 | IP54 | IP54
灰度/颜色 | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit

## Slide 39
户内透明智慧标牌产品特色
透明广告显示用，通透度高，玻璃墙加装，视野遮挡小；
轻薄透：重量超轻，容易在玻璃墙上安装，广告效益高；
省电：高亮灯珠+节能电源组合，整屏可节约≥50%用电成本；
低风阻：强风直接穿透大屏，可节省50%钢结构抗风成本；
防护能力强：低温、高温、潮湿等环境，可安全稳定运行；
适用于户内玻璃墙、大剧院等广告标识标牌。

## Slide 40: 户内透明智慧标识标牌

## Slide 41
户内透明智慧标识标牌
适配间距：P3，P4，P5，P6，P8等
产品：C-Trans
C-Trans 1000*500mm
C-Fill 320*960mm

## Slide 42: 户内透明屏参数表
点间距（mm) | 3.96*7.81mm | 3.96*7.81mm | 5.35*10.71mm | 8mm | 10mm
像素点密度(点/㎡） | 32256 Dots/㎡ | 32256 Dots/㎡ | 17428 Dots/㎡ | 15625 Dots/㎡ | 10000 Dots/㎡
最小观看距离 | ≥3m | ≥4m | SMD1921 | SMD2121 | SMD2427
扫描方式 | 8S | 7S | 1/4S | 静态 | 静态
模组分辨率 | 126*16 Dots | 126*16 Dots | 112*14 Dots | 120*40 Dots | 96*32 Dots
箱体尺寸（mm) | 1000*1000/500 | 1000*1000 | 600*150mm | 320*960mm | 320*960mm
模组数量 | 16pcs | 8pcs | DC4.6V | 132W | 85W
输入电压 | AC200-240V/60Hz | AC200-240V/60Hz | 50W | DC4.6V | DC4.6V
最大功耗(w/m²) | 680W/m² | 680W/m² | 550W/m² | 430W/m² | 300W/m²
平均功耗(w/m²） | 220W/m² | 220W/m² | 180W/m² | 140W/m² | 90W/m²
亮度(nit) | 7000 CD/m² | 5000 CD/m² | 4500 CD/m² | 3500 CD/m² | 2000 CD/m²
透光率 | 55%~78% | 75％ | H：120°；V：120° | 6000K-8000K | 6000K-8000K
视角 | H：120°；V：120° | H：140°；V：140° | 48% | H：120°；V：120° | H：120°；V：120°
刷新频率(hz) | 1920Hz | 1920Hz | 3840Hz | 2500Hz | 2500Hz
使用温度 | ﹣20℃～60℃ | ﹣20℃～+60℃ | -20~55℃ | -20~50℃ | -20~50℃
防护等级（前/后） | IP30 | IP30 | IP65 | IP40 | IP40
灰度/颜色 | 16bit | 16bit | 14bit | 16bit | 16bit

## Slide 43
智慧交通领域的市场机会及应用分析

## Slide 45: 中国各省高速公路里程排名

## Slide 46
市场容量很大
卖什么 ？？？

## Slide 47: 智慧交通标牌应用
高速智慧交通标牌应用
城市道路交通标牌应用
{

## Slide 48: 高速公路智慧标牌有哪些应用？

## Slide 49
悬臂式可变信息标志（情报板）
可变限速标志
门架式可变信息标志（情报板）

## Slide 50
隧道内可变信息标志（情报板）
绿箭、红叉，禁行

## Slide 51
车道LED可变信息标志
雨棚可变信息标志
费额显示器
通行绿箭，禁行红叉

## Slide 52
高速公路智慧指挥调度中心

## Slide 53: 城市道路智慧标牌有哪些应用？

## Slide 54
一级交通诱导
治超指示标志
可变车道指示标志
三级停车诱导
门架一级诱导
二级停车诱导
智慧公交出行系统

## Slide 55
城市道路智慧指挥调度中心

## Slide 56: 智慧交通标牌和常规广告标牌 怎么选配灯珠？

## Slide 57
类型 | 5mm正圆灯 | 3mm正圆灯 | 346椭圆灯 | 表贴+透镜
图片 |  |  |  | 
视角 | 30°/30° | 30°/30° | 90°/45° | 30°/30°
亮度 | 15000CD/㎡ | 15000CD/㎡ | 10000CD/㎡ | 12000CD/㎡
适用规格 | P33.33-P16 | P20-P10 | P20-P10 | P33.33-P10
应用场合 | 交通 | 交通 | 广告 | 交通
灯珠类型

## Slide 58
5mm正圆灯，较3mm正圆灯/346椭圆灯，显示效果：字粗、圆润

## Slide 59: 智慧交通标牌 模组如何选配？

## Slide 60
应用场合 | 交通 | 广告
模组照片 |  | 
像素结构配比 | 4R2G1B、4R2G、3R2G1B、3R2G、2R1G1B、2R1G | 1R1G1B
显示内容 | 文字为主（红、绿色、黄色） | 视频、图片、文字
像素结构

## Slide 61
红、绿、黄色成品效果

## Slide 62: R+G+B CD配比
红
绿
蓝
+
+
=
白
红
+
绿
=
黄
3
1
1
6
1
：
：
：

## Slide 63
色域标准调教不对，黄色偏绿
配比失误，偏绿

## Slide 64: 智慧交通标牌产品应用 需要哪些认证？

## Slide 65
国内：GB/T 23828-2009《高速公路LED可变信息标志》
欧洲：EN12966欧洲的交通认证
智慧交通标牌技术标准及认证

## Slide 66: 直插式LED单管 法向发光强度、半强角和偏差角的技术要求

## Slide 67: 高速公路LED可变信息标志颜色在CIE1931色度图上的色品区域顶点坐标

## Slide 68: 贴片式LED单管 法向发光强度、半强角的技术要求
法向发光强度 （mcd） | 红色 | ≥800
 | 绿色 | ≥2000
 | 蓝色 | ≥400
半角强度(°) |  | ≥30

## Slide 69: 智慧交通标牌产品 传输控制方式有哪些？

## Slide 70: 常规标识标牌的控制模式
一对一，单点控制单点
一系统控制一屏
无全网联通，无多屏统筹集群管理控制

## Slide 71: 智慧标识标牌的控制模式及特点

## Slide 72
传输控制方式

## Slide 73: 智慧交通标牌 产品及案例
高速智慧交通标牌产品案例
城市道路交通标牌产品案例
{
智慧公共交通标牌产品案例

## Slide 74
智慧交通标牌产品特色
特殊：针对高速等强风地区设计的特殊产品。
全封：全封闭模组，前后防护等级达IP65，直插式排针，减少环节，降低故障率。
简洁：集成电源、信号卡盒设计，利用后盖散热，不用空调，节能省电绿色环保。
易：模组可前后维护，安装维护更简单、方便、容易；
显示交通法规及道路信息的图形符号，它可使交通法规得到形象、具体、简明的表达，同时表达难以用文字描述的内容，用以管理交通、指示行车方向以保证道路畅通与行车安全的设施。适用于公路、城市道路以及一切专用公路，具有法令的性质，车辆、行人都必须遵守。

## Slide 75: 高速公路智慧交通标识标牌

## Slide 76: 城市道路智慧交通标识标牌

## Slide 77: 城市道路智慧交通标识标牌

## Slide 78: 智慧停车交通标识标牌

## Slide 79: 地铁公交智慧标识标牌

## Slide 80
C-Vent 960X960mm
智慧交通标识标牌
适配间距：P4,P5,P6,P8,P10，P16......P31.25
产品：C-Fit，C-Vent
C-Fit 960X960mm
C-Vent 960X960mm

## Slide 81: C-Fit 参数表
C-Fit |  |  |  |  |  |  |  |  | 
点间距（mm) | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 10mm | 10mm
像素点密度(点/㎡） | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 28476 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000
LED封装 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | DIP3535
扫描方式 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/4 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 1/4
模组分辨率 | 128*34Dots | 104*52Dots | 80*40Dots | 64*32Dots | 54*27Dots | 48*24Dots | 40*20Dots | 32*16Dots | 32*16Dots
模组尺寸（mm) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm
模组功耗(w) | 33W | 40W | 40W | 40W | 36W | 40W | 40W | 40W | 26W
工作电压(v) | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V
最大功耗(w/m²) | 780w/m² | 650w/m² | 780w/m² | 780w/m² | 700w/m² | 780w/m² | 780w/m² | 780w/m² | 500w/m²
平均功耗(w/m²） | 260w/m² | 210w/m² | 230w/m² | 230w/m² | 210w/m² | 230w/m² | 230w/m² | 230w/m² | 150w/m²
亮度(nit) | 4500cd/m² | 4500cd/m² | 5000cd/m² | 5500cd/m² | 6500cd/m² | 5500cd/m² | 5500cd/m² | 6000cd/m² | 8000cd/m²
色温 | 6000k-8000k | 6000k-8000k | 6000k-8000k | 6500k-8000k | 6500k-8000k | 6500k-8000k | 6500k-8000k | 6500k-8000k | 6500k-8000k
视角 | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:110°/V:50°
刷新频率(hz) | 3840hz | 3840hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz
使用温度 | -20 ~50℃ | -20 ~50℃ | -20 ~50℃ | -20 ~50℃ | -20 ~50℃ | -20 ~50℃ | -20 ~50℃ | -20 ~50℃ | -20 ~50℃
防护等级（前/后） | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54
灰度/颜色 | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥15bit | ≥15bit

## Slide 82: C-Vent 参数表
 | C-Vent-16-960X960-DIP-1 | C-Vent-16-960X960-DIP-2
点间距（mm) | 16mm | 16mm
像素点密度(点/㎡） | 3906 Dots/㎡ | 3906 Dots/㎡
LED封装 | DIP346 | DIP346
扫描方式 | 静态 | 静态
模组分辨率 | 30*10 Dots | 30*15 Dots
模组尺寸（mm) | 480*160*26mm | 480*240mm
模组功耗(w) | 41.5W | 52W
工作电压(v) | DC5V | DC5V
最大功耗(w/m²) | 600 W/㎡ | ≤450 W/㎡
平均功耗(w/m²） | 200 W/㎡ | ≤135 W/㎡
亮度(nit) | 7500CD/㎡ | 7100 CD/㎡
色温 | 6500-8000K | 6500K
视角 | H：110°；V：50° | H：110°；V：50°
通透率 | ≥25% | ≥35%
刷新频率(hz) | 1920Hz | 4800Hz
使用温度 | -20~50℃ | -20~50℃
防护等级（前/后） | IP65/IP65 | IP65/IP54
灰度/颜色 | 16bit | 14bit

## Slide 83
谢 谢 大 家 聆 听！